## Slide 1: Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen 1.7.2013 lukien
Vantaan rakennusvalvonnan ammattilaisilta
23.10.2013
Antti Koponen

## Slide 2: Rakennustuoteasetus
Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011 ja korvaa rakennustuotedirektiivin kokonaan 1.7.2013
Asetus on sellaisenaan kaikkien jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä - kansallinen ristiriitainen lainsäädäntö on kumottava
Pakollinen CE-merkintä noin 80 % rakennustuotteista, joille voimassa oleva harmonisoitu tuotestandardi, ks. hEN Helpdesk (www.henhelpdesk.fi)
  Huom: Suurempi muutos Suomessa kuin monissa muissa jäsenmaissa

## Slide 3: Valmistautuminen kesken
Rakennustuoteasetuksen hallitun käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet edelleen tekemättä:
  Komissio ei ole saanut asetusta täydentäviä turhaa byrokratiaa vähentäviä delegoituja säädöksiä voimaan
  Ympäristöministeriö ei ole muuttanut rakentamismääräyksiä yhteensopiviksi CE-merkintätietojen kanssa lukuun ottamatta palomääräyksiä
  Harmonisoidut tuotestandardit saadaan asetuksen mukaisiksi joskus vuonna 2015-2016
  Huom: Asetuksen suomenkielinen virallinen käännös on täynnä virheitä
Johtaa kansallisiin erilaisiin pelisääntöihin
Asiantuntijatahot neuvovat kenttää eri tavalla
Rakennustuotteiden valmistajien noudatettava rakennustuoteasetusta ja osittain voimassa olevaa harmonisoitua tuotestandardia
Suomessa ryhdytty laatimaan kansallisia soveltamisstandardeja (SFS 7000-sarja), joissa esitetään määräyksistä puuttuvat vaatimustasot

## Slide 4: Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä eli AVCP-menettely
Tuoteryhmäkohtaiset vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt ja niiden määräytymiskriteerit pysyvät lähes ennallaan, kuitenkin siten että niiden nimitys muuttuu suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmäksi (AVCP-menettely)
Näitä ovat jatkossa 1+ (raudoitusteräs, sementti), 1 (paloturvatuotteet), 2+ (kantavat rakennustuotteet), 3 ja 4

## Slide 5
Ilmoitetun laitoksen varmennus (AVCP-menettelyt) |  |  |  |  | 
Kontrollikeinot | 1+ | 1 | 2+ | 3 | 4
Tehtaan sisäinen dokumentoitu laadunvalvonta | V | V | V | V | V
Tehtaalla testausohjelman mukainen lisätestaus | V | V | V |  | 
Tuotetyypin määritys tyyppitestauksen, laskennan, taulukkoarvojen jne. perusteella | TS | TS | V | L | V
Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus | TS | TS | LS |  | 
Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointia ja hyväksyntä | TS | TS | LS |  | 
Pistokoetestaus ennen tuotteen saattamista markkinoille | TS |  |  |  | 
V= valmistaja
L= testauslaboratorio
LS = laadunvalvonnan sertifiointilaitos
TS = tuotesertifiointilaitos

## Slide 6: Rakennustuoteasetuksen CE-asiakirjat
Suoritustasoilmoitus DoP
Esitetään valmistajan kotisivulla ja toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai paperilla pyydettäessä (komission ohjeet kotisivuDoPista saadaan ilmeisesti vasta vuonna 2014)
Kertoo tuotteen ilmoitetut ominaisuudet (suoritustasot), joiden arvot ja luokat kannattaa selittää omana kohtanaan valmistajan kotisivulla
  Huom: Korvaa EU Valmistajan vakuutuksen
CE-merkintä
Toimitetaan tuotteen mukana
Sisältää yleensä valmistajan kotisivun osoitteen, josta DoP löytyy
Varmentamistodistus
Tarvitaan AVCP-menettelyissä 2+, 1 ja 1+
Valmistaja saa tämän ilmoitetulta laitokselta kun tehtaan laadunvalvonnan alkutarkastus on tehty
Valmistaja toimittaa asiakkaalle tai viranomaiselle sitä pyydettäessä
  Huom: Korvaa EU Vaatimustenmukaisuustodistuksen

## Slide 7: Muurauslaastin suoritustasoilmoitus DoP esimerkki
SUORITUSTASOILMOITUS
No. 001XYZ23102013
1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:
Muurauslaasti M100
2. Tuotteen tunniste:
Muurauslaasti M100
3. Aiottu käyttötarkoitus:
Muuratut kantavat rakenteet ulko- ja sisäkäyttöön
4. Valmistaja:
Yritys ABC
Katu 1, 00110 Helsinki
Sähköposti: yritysabc@abc.fi
5. Valmistajan virallinen edustaja:
Ei ole
6. AVCP-menettely:
AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:
Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. CPR/2345 on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 001CPR5678
8. ETAan perustuva DoP:
Ei tarvita
Huom: Tarvittaessa linkki käyttöturvallisuustiedotteeseen ym.
9. Ilmoitetut suoritustasot:
Taivutustartunta 0,16 MPa (kalkkihiekkatiilelle).
10. Valmistajan edustajan allekirjoitus
Paikka ja pvm: ??? Nimi: ???
Perus-ominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukais- tettu tekninen eritelmä
Puristuslujuus | M5 (5 MPa) | EN 998-2:2010
Leikkaustartunta (kalkkihiekkatiilelle) | 0,35 MPa | 
Kloridipitoisuus | NPD | 
Palokäyttäytyminen | A1 | 
Veden imukyky | 0,05 kg/(m2min0,5) | 
Vesihöyrynläpäi-sevyys | µ 15/35 (taulukkoarvo) | 
Lämmönjohtavuus /Tiheys | λ10,dry = 0,83 W/mk (taulukkoarvo) | 
Pitkäaikaiskestävyys | SFS 7001 Liite 4 testin läpäisy | 
Vaarallisten aineiden päästöt | NPD | 

## Slide 8: Muurauslaastin CE-merkintä esimerkki
13 NB CPR/2345 |  | CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero
Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki DoP: 001CPR |  | Valmistajan yhteystiedot DoPin numero (voi olla ilman version numeroa)
EN 998-2 Muurauslaasti M100 ID XYZ Aiottu käyttötarkoitus: Muuratut kantavat rakenteet ulko- ja sisäkäyttöön Puristuslujuus M5 Pitkäaikaiskestävyys SFS 7001 testin läpäisy Muut tiedot: www.yritysabc.fi/DoP |  | Harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tunnus (voi olla ilman vuosilukua) Tuotteen yksilöinti Aiottu käyttötarkoitus Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista (voidaan esittää koodilla, jos sellainen on esitetty harmonisoidussa tuotestandardissa) Valmistajan kotisivun osoite, jossa DoP esitetään Huom: Säkistä löytyy erikseen valmistus pvm

## Slide 9
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (muutoksia)
TUOTEHYVÄKSYNTÄLAKI + ASETUS (1.7.2013 alkaen)
RAKENNUSTUOTEASETUS
Asetus on sellaisenaan jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä
RakMK määräykset ja ohjeet (uusittavana)
SFS-EN (hEN = harmonisoitu)
ETA (Eur tekn arviointi)
CE-merkintä
Viittausmenettelyllä standardi voi saada määräyksen tai ohjeen statuksen. Muut standardit ja yhdistysten ohjeet ovat ”vapaaehtoisia asiantuntijaohjeita”.
CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuotteen ominaisuudet ovat harmonisoidun tuotestandardin tai ETA:n mukaiset.
YHDISTYSTEN OHJEET
SFS-EN ”vapaaehtoinen”
SFS-EN tai SFS (viitattu)
varmennus-todistus
tyyppi-hyväksyntä
Suomessa noudatetaan Suomen lakia ja siihen perustuvia säädöksiä
Tilaajan vaatimukset
valmistuksen laadun-valvonta
CE-merkintä
pakollinen noin 80 % rakennustuotteista
Rakennus-paikkakoh-tainen selvitys

## Slide 10: hEN Help Desk
Tietoa rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista ja rakennustuotteiden CE-merkinnästä
Sivustoa jatkokehitetään:
  RTT toimii sivujen ylläpitäjänä
  YM, Liikennevirasto ja MetSta osallistuvat ylläpitokustannuksiin
Sivuille kootaan myös linkkejä CE-merkintään liittyen
Sivusto löytyy osoitteesta: www.henhelpdesk.fi

## Slide 11: Lisätietoa hEN helpdeskin ohella
rakennustuotteiden käyttäjille (rakennusliikkeet, suunnittelijat, rakennusvalvonta, rautakauppa)

## Slide 12: Hankkeeseen ryhtyvän vastuut
Kokonaisvastuu (siirtää tehtäviä hankkeen osapuolille sopimuksilla)
Ilmoittaa suunnittelijoille vaatimukset suunnittelun lähtötiedoiksi
Varmistaa eri tehtäviin tarvittavaa asiantuntemusta käyttäen, että rakennustuotteiden kelpoisuus on osoitettu
Sopii suunnittelijoiden ja työnjohdon kanssa, kuka vastaa hankkeessa käytettävien eri tuoteryhmien kelpoisuuden tarkastuksesta
Huom: Rakennustuotteiden kelpoisuus tarkoittaa, että rakennustuotetta voidaan sen ominaisuuksien perusteella käyttää aiotussa käyttökohteessa, kun se täyttää siinä kohteessa asetetut viranomaisvaatimukset

## Slide 13: Pääsuunnittelijan vastuut
Huolehtii, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja määräyksiä noudatetaan - lisäksi valvontavastuu
Huolehtii, että suunnitelmissa esitetään riittävän yksityiskohtaiset vaatimukset käytettävien rakennustuotteiden ominaisuuksille (uusi CE-merkintäkieli, vaatimustasot puuttuu jos ei SFS 7000-sarjan standardia)
Huolehtii, että suunnittelijat täyttävät omalta osaltaan kohteen tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomakkeen
Huolehtii vastuulleen määrättyjen työmaalle hankittujen rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastamisesta (kuittaus lomakkeeseen)
  täyttävät suunnitelmille asetetut vaatimukset
  ovat CE-merkittyjä kun harmonisoitu tuotestandardi

## Slide 14: Erityissuunnittelijoiden vastuut
Laativat vastuullaan olevat suunnitelmat siten, että ne täyttävät viranomaisvaatimukset ja tilaajan vaatimukset
Esittävät pääsuunnittelijalle, että suunnitelmissa käytettyjen rakennustuotteiden ominaisuuksille asetetut vaatimukset on riittävästi yksilöity (uusi CE-merkintäkieli, vaatimustasot puuttuu jos ei SFS 7000-sarjan standardia)
Täyttää omalta osaltaan tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomakkeen
Huolehtii vastuulleen määrättyjen työmaalle hankittujen rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastamisesta (kuittaus lomakkeeseen)
  täyttävät suunnitelmille asetetut vaatimukset
  ovat CE-merkittyjä kun harmonisoitu tuotestandardi

## Slide 15: Työnjohtajan/urakoitsijan vastuut
Toteuttaa vastuullaan olevat rakennustehtävät niin, että voi osoittaa kohteelle asetettujen vaatimusten täyttymisen
Huolehtii, että tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomake pidetään ajan tasalla kuittausten osalta
Huolehtii vastuulleen määrättyjen työmaalle hankittujen rakennustuotteiden kelpoisuuden tarkastamisesta sitn, että on suunnitelmien mukainen (kuittaus lomakkeeseen)
  täyttävät suunnitelmissa asetetut vaatimukset
  ovat CE-merkittyjä kun harmonisoitu tuotestandardi
Arkistoi rakennustuotteen kelpoisuuteen liittyvän aineiston kuten mm. suoritustasoilmoitukset ja CE-merkinnät

## Slide 16: Tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomake
Tarkastusasiakirjan käyttöä rakennushankkeessa on edellytetty jo vuonna 2000 voimaan tulleessa Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 150 §, 77§ ja 73 §)
RakMK A1 vuodelta 2006 (kohdat 3.1.1, 7.1.1, 7.1.2 ja 6.2.1) on täsmentänyt tämän koskevan myös rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamista
RT on yhdessä rakennusvalvonnan, RAKLIn, LVI-talotekniikka-teollisuuden, SKOLin ja ATL:n kanssa laatimassa sähköistä työkalua, jota käyttäen suunnittelijat voivat laatia rakennushankkeelle tuotekelpoisuuden tarkastusasiakirjalomakkeen, jota rakentamisen aikana ylläpidetään
Yleensä työmaan aloituskokouksessa hyväksytetään rakennusvalvonnalla eri tuoteryhmien kelpoisuuden varmistamisen vastuuhenkilöt
Lomake ja sen käyttöohje saadaan valmiiksi marraskuussa 2013
Talvella 2013/2014 järjestetään suunnittelijoille, rakennusliikkeille ja rakennusvalvonnalle koulutusta lomakkeen käytöstä

## Slide 17: Lisätietoja:
antti.koponen@rakennusteollisuus.fi, puh. 050 414 0082